## Slide 1: Sınıflandırma Algoritmaları Performans Değerlendirmesi
Prof. Dr. A. Egemen YILMAZ
Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Yapay Zeka Teknolojileri Ana Bilim Dalı
Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM)

## Slide 2: Bilimsel Çalışmalarda İstatistiksel Değerlendirme
Diyelim ki çalışmamız esnasında kurduğumuz hipotezin yanlış mı; doğru mu olduğunu değerlendireceğiz.
Örnek 1: Kapıyı çalmadan girmek kötü niyet belirtisi olduğundan; kapıyı çalmadan giren kişi hırsızdır.
Örnek 2: Ailesinin aylık geliri 2000TL’den az olan, ebeveyninden en az birini kaybetmiş bir ergen suça meyilli olur.
Örnek 3: Hastada X, Y, Z vital bulgularının olması/görülmesi, H sendromuna işaret eder.
Özetle: Tespit (Detection), Anomali Çıkarımı, İkili Sınıflandırma (Binary Classification) yaptığımız tüm çalışmalarımızda

## Slide 3: “Karar Verici” Girdi-Çıktı İlişkileri
 | Olay Var | Olay Yok
Algı Var | Doğru Pozitif (DP) detection veya hit | Yanlış Pozitif (YP) false alarm veya Type I error
Algı Yok | Yanlış Negatif (YN) missed detection, miss veya Type II error | Doğru Negatif (DN) correct rejection
Durumsallık (Contingency) Matrisi

## Slide 4: “Karar Verici” Çalışma Prensibi
    Ölçüm yap
    Ölçümden bir sinyal oluştur
    Sinyal gücünü (S) bir eşik seviyesi (T) ile karşılaştır
    Eğer S > T ise “Algı Var”
    Aksi Takdirde “Algı Yok”
Kritik Husus: T değerinin belirlenmesi

## Slide 5: “Karar Verici” Performansı
Aşırı Düşük T değeri: Yüksek “YP” oranı
Aşırı Yüksek T değeri: Yüksek “YN” oranı
Problemin Zorluğu: YP ve YN’yi aynı anda düşürmek mümkün değil!...
 | Olay Var | Olay Yok
Olayın Gerçekleştiğine Dair Karar Var | Doğru Pozitif (DP) | Yanlış Pozitif (YP)
Olayın Gerçekleştiğine Dair Karar Yok (ya da Olayın GerçekleşMEdiğine Dair Karar Var) | Yanlış Negatif (YN) | Doğru Negatif (DN)

## Slide 6: Algılayıcı/Sınıflandırıcı Performans Ölçütleri
Doğruluk (Accuracy): ACC = (DP + DN) / (P + N)
Doğru Pozitif Oranı veya Duyarlılık (True Positive Rate veya Sensitivity veya Recall): DPO = DP / P = DP / DP + YN
Doğru Negatif Oranı veya Belirlilik (True Negative Rate veya Specificity): DNO = DN / N = DN / YP + DN
Kesinlik (Precision): K = DP / DP + YP
F-Ölçütü (F-Measure): 2 x K x DPO / (K + DPO)
Yanlış Pozitif Oranı (False Positive Rate):
YPO = YP / N = YP / YP + DN = 1 - DNO
DNO = 1 - YPO
 | Olay Var (P) | Olay Yok (N)
Olayın Gerçekleştiğine Dair Karar Var | Doğru Pozitif (DP) | Yanlış Pozitif (YP)
Olayın Gerçekleştiğine Dair Karar Yok (ya da Olayın GerçekleşMEdiğine Dair Karar Var) | Yanlış Negatif (YN) | Doğru Negatif (DN)
 | DP + YN | YP + DN

## Slide 7: R.O.C. Uzayı
Receiver Operating Characteristic Uzayı: DPO – YPO (TPR vs. FPR) değişimini incelemek için
1.0
1.0
DPO veya Duyarlılık
YPO veya
(1 – Belirlilik)
Mükemmel
Algılayıcı
İyi Performans
Kötü Performans

## Slide 8: R.O.C. Uzayı
Alternatif Gösterim: DPO – DNO (TPR vs. TNR) değişimi
1.0
1.0
DPO veya Duyarlılık
DNO veya
Belirlilik
Mükemmel
Algılayıcı
İyi Performans
Kötü Performans

## Slide 9: R.O.C. Eğrisi
Bir “karar verici” tasarlarken, ideal eşik değerini (T) belirlemek için
Farklı “karar verici” performanslarını karşılaştırmak için

## Slide 10: R.O.C. Eğrisi
Farklı T değerleri için DPO ve YPO çiftleri hesaplanır. Her bir T değerine, R.O.C. Uzayında bir nokta karşılık gelir.
1.0
1.0
DPO veya Duyarlılık
YPO veya
(1 – Belirlilik)
Mükemmel
Algılayıcı
T1 Değeri İçin (DPO1, YPO1)
T2 Değeri İçin (DPO2, YPO2)

## Slide 11: R.O.C. Eğrisi
Farklı “karar verici” yöntemleri karşılaştırmanın en adil yolu, R.O.C. eğrilerini incelemektir.
1.0
1.0
DPO veya Duyarlılık
YPO veya
(1 – Belirlilik)
Karar Verici1
0.35
Karar Verici2
0.45

## Slide 12: Çoklu Sınıflandırma
 | Sınıf 1 | Sınıf 2 | … | Sınıf n
Sınıf 1 | Doğru Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma
Sınıf 2 | Yanlış Sınıflandırma | Doğru Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma
. . | Yanlış Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma | Doğru Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma
Sınıf n | Yanlış Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma | Yanlış Sınıflandırma | Doğru Sınıflandırma
Karışıklık (Confusion) Matrisi

## Slide 13: Sonuç
Karar verici çalışmalarda, önerilen yöntemin (ve varsa alternatiflerinin) R.O.C. eğrileri elde edilmelidir.
Karar verme işleminde “Duyarlılık” ve “Belirlilik” kriterlerinden hangisinin daha kritik olduğuna karar verilmelidir.
Önerilen yöntemin eşik değeri buna göre belirlenmelidir.